## Slide 1: Groenlicht Ingmar
Manoeuvrability and communication requirements for safe operation when manned and unmanned vessels meet

## Slide 2: Aanleiding
Combinatie maken tussen domeinen van “Human computer interaction” en “Ship design”
Onderbelicht probleem onderzoeken binnen wereld van autonoom varen en dit communiceren met buitenwereld, zodat resultaat kan worden toegepast in de praktijk.
Samenwerken met verschillende partijen om kennis te combineren

## Slide 3: Algemene uitdagingen
Probleem met communicatie tussen bemande en onbemande schepen
  Zorg dat je voldoende afstand houdt zodat communicatie niet nodig is  MT
  Zorg dat je kunt communiceren  CS

## Slide 6: Afstand houden (MT)
How do ship manoeuvrability characteristics influence the domain for decision making, to ensure that the chosen strategy will result in an approach distance which does not require communication?
Ontwikkel methode waarmee deze vraag kan worden beantwoord

## Slide 7: Proces (MT)
Inzicht krijgen in beslis proces voor mogelijke situaties
Criteria voor evalueren van situaties
Selecteren van kritieke manoeuvres
Testen van manoeuvres en tool
Evalueren van resultaten

## Slide 8: Inzicht krijgen in beslis proces voor mogelijke situaties

## Slide 9: Selecteren van kritieke manoeuvres

## Slide 10: Criteria voor evalueren van situaties
Closest point of approach (CPA)
Passing distance

## Slide 11: Evasive manoeuvre

## Slide 12: Passing distance

## Slide 13: Closest point of approach

## Slide 14: Use case example

## Slide 15: Use case example
1060m

## Slide 16: Antwoord op hoofdvraag
How do ship manoeuvrability characteristics influence the domain for decision making, to ensure that the chosen strategy will result in an approach distance which does not require communication?
Methode gemaakt waarmee manoeuvre kan worden getest. Laat relatie zien tussen manoeuvreer eigenschappen en safety domain
Neemt ook mee wat effect is van verbetering manoeuvreer eigenschappen
Te gebruiken voor scheepsontwerp, traffic scheme ontwerp en scheepsafhankelijke limieten
Algemeen advies kan alleen door meer situaties en manoeuvres te testen, met dezelfde methode.

## Slide 18: Communiceren (CS)
Will a protocol based on existing maritime systems and communication protocols be sufficient to ensure safe navigation, while manned and unmanned vessels encounter each other?
Gebruike situated cognitive engineering method

## Slide 19: Proces (CS)
Beschrijven van probleem, hoe mensen hierin handelen en welke technologie hier aan kan bijdragen
Ontwerp maken voor oplossing
Evalueren van oplossing met behulp van gebruikers

## Slide 20: Foundation
Probleem is dat huidige systemen niet zijn gemaakt om te automatiseren
Relevante stakeholders zijn:
  Bemande schepen, onbemande schepen, omliggende schepen
Doel is zorgen voor betrouwbare uitwisseling van informatie
Information overload, situation awareness, vertrouwen

## Slide 21: Design specification

## Slide 22: Ontology
Status
  Listening
  Waiting
  Negotiating
  Messaging
  Updating
  Unaviable
Types of messages
  Call
  Acknowledge
  Message
  Response
  Close
Speech acts
  Advice
  Information
  Warning
  Intention
  Question
  Instruction
  Request

## Slide 23: Evaluatie
Interviews met stuurmannen en kapiteins
Verschillende achtergronden
2 situaties simuleren
  Met en zonder gebruik van protocol

## Slide 24: Situaties
Noordzee
Maasgeul

## Slide 25: Evaluatie situaties
Noordzee
Maasgeul
Protocol vs no-communication

## Slide 26: Feedback op protocol
Start of every message has the purpose to get attention, by calling specific vessel: <name other vessel>, <name other vessel>. This is <name own vessel>.
Common practice is to use the words as defined by SMCP (alter course, instead of change course). The sentences are often not used as described by SMCP.
Marker words are not used.
When responding, the previous message is repeated.
Message is ended with over, conversation with over and out.
Problem with non-western accents(?)

## Slide 27: Conclusies experiment
Performance
  With protocol they were able to make decision earlier, resulting in more control
  They used words from SMCP, not exact sentences, did not use markerwords
Trust
  Worried about voice recognition for non-western accents
  Protocol works well over radio
Situation awareness
  Protocol has small effect on free cognitive space
Satisfaction
  SMCP is idiot proof, not much changes are needed to current way of working, therefore they liked the design

## Slide 28: Antwoord op hoofdvraag
Will a protocol based on existing maritime systems and communication protocols be sufficient to ensure safe navigation, while manned and unmanned vessels encounter each other?
SMCP as core of protocol
Make natural language variations, as SMCP is too complete
Situated cognitive engineering method works well to make design
There is already a trend towards maritime english for safety

## Slide 30: Doelen behaald?
Combinatie gemaakt tussen domeinen van “Human computer interaction” en “Ship design”.
Laten zien dat er binnen lopende projecten naar communicatie moet worden gekeken, en daar ook een wetenschappelijke methode bij voorgesteld.
Contact gehad met heel veel partijen waardoor onderzoek rekening houdt met praktische toepassing (loodswezen, STC, Damen, Marin, RH Marine, kapiteins)

## Slide 31: Plannen
Aanvragen examens (CS & MT)
Concept 4 (?)
Inleveren definitief rapport
W.V.T.T.K.?

## Slide 32: Groenlicht Ingmar
?
Manoeuvrability and communication requirements for safe operation when manned and unmanned vessels meet